5-я Межрегиональная экологическая экспедиция школьников России

(Новгородская область, 1 – 15 июля 2006 г.)

Мастерская С.А. Жигановой

«Гидрологические и гидрографические исследования озера»

Светлана Алексеевна Жиганова – учитель географии общеобразовательной школы-интернат №1 г. Сарова,  Нижегородской области.

Цель работы: обучиться методике гидрологических и гидрографических исследований с применением GPS-навигатора и электронного эхолота. По результатам исследований составить паспорт озера Гверстянец в районе проведения экспедиции.

Оборудование: GPS навигатор, электронный эхолот, водный термометр, карта исследуемого района, лодка, спасательные жилеты, журнал наблюдений, фотоаппарат.

Программа исследований

1.Подготовительный этап.

Работа с картографическим материалом, метеорологическими и гидрологическими справочниками с целью сбора сведений об озере:

- название и местонахождение водоема;

- принадлежность к бассейну реки;

- реки, ручьи, впадающие и вытекающие из озера;

- данные о  гидрологическом режиме озера.

2.Полевые исследования.

2.1. Отметка путевых точек на берегу озера для дальнейшего построения плана водоема.

2.2.  Прохождение маршрутов (треков) по озеру на лодке и промеры глубин по запрограммированным трекам с помощью электронного эхолота.

  - Измерение температуры воды поверхностного слоя (с помощью эхолота) и на глубине (водным термометром).

- Камеральная обработка материала.

3.1 Компьютерная обработка данных GPS навигатора (построение плана озера по путевым точкам, нанесение  на план треков, обозначение абсолютных высот и глубин).

3.2. Вычерчивание поперечных профилей озера;

3.3. Составление морфометрических характеристик:

- длина озера;

- максимальная ширина;

- длина береговой линии;

- изрезанность береговой линии;

- площадь озера;

- объем воды в озере;

- средняя глубина;

- максимальная глубина.

4. Составление паспорта озера.

# Порядок выполнения работы

# Часть 1. Полевые исследования

# При глазомерной съемке водоема возникают трудности, если водоем большой и берега водоема трудно проходимы. GPS навигатор позволяет фиксировать в существующей системе координат любую точку земной поверхности, определять расстояния между объектами, высчитывать площадь замкнутого пространства и определять высоту над уровнем океана.

Для того, чтобы построить план озера, необходимо на его берегу зафиксировать путевые точки.

Путевая точка – это определенная точка на карте или пути, которая записывается в память навигатора. В данной точке определяются географические координаты и высота над уровнем моря.  Таким образом, если заложить путевые точки на берегу озера, то при компьютерной обработке путевые точки связываются в маршрут (трек) и мы  получаем план озера. Количество необходимых точек зависит от конфигурации и размеров озера. Чем больше будет зафиксировано путевых точек, тем подробнее получится план озера.

Путевые точки удобнее закладывать одновременно с прокладыванием треков. Отмечается точка на берегу, у уреза воды, навигатор ее запоминает. Далее необходимо сесть в лодку и двигаться к противоположному берегу, записывая трек (см. пункт «Прокладывание треков). Подплыв к противоположному берегу и закончив запись трека (см. пункт «Прокладывание треков), необходимо сделать запись путевой точки на берегу,  у уреза воды. Во время прокладывания трека необходимо через каждые 5-10  метров (пройденное расстояние указывается на экране навигатора) снимать показания эхолота (глубину и температуру воды) и заносить данные в бланк (см. пункт «Промеры глубин с помощью эхолота»).

В начале работы необходимо распределить обязанности: один человек работает с навигатором, другой – с эхолотом, третий ведет записи результатов промера глубин, четвертый отвечает за измерение температур и пятый работает на веслах.

Алгоритм создания путевой точки

- На странице Меню GPS навигатора кнопкой ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите пункт «Точки» и нажмите ВВОД для перехода к списку путевых точек;

- Нажмите кнопку ВВОД, и Вы увидите всплывшее подменю;

- Кнопкой ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите пункт «Созд» и снова нажмите ВВОД для входа на страницу создания путевых точек;

- Для изменения текущего символа выберите его кнопками ВЛЕВО/ ВПРАВО/ ВВОД;

- Кнопкой ВВЕРХ/ ВНИЗ измените буквы, символы и цифры. Вы можете указать для путевой точки не только название и символы, но и долготу и широту;

- Выберите ДА и нажмите ВВОД для подтверждения или НЕТ и ВВОД для отмены.

Прокладывание треков

Данная функция позволяет записать в память навигатора пройденный путь со следующей информацией: время записи, расстояние, средняя и максимальная скорость движения, площадь замкнутого трека.

Для прокладывания трека:

  - В  меню GPS навигатора выберите пункт «треки»;

  - Назовите трек;

  - Перейдите на страницу «слежение»;

  - По окончании пути, вернитесь на страницу «треки»;

  - Выберите пункт «Закончить запись».

Промеры глубин с помощью электронного эхолота

  - Установите эхолот на лодку так, чтобы датчик был погружен в воду;

  - Включите эхолот, настройте прибор на функцию донного поиска;

  - Снимайте показания эхолота (глубину, температуру) через каждые 5-10 метров и записывайте полученные результаты  в бланк наблюдений (помните, что эхолот отсчитывает глубину от поверхности датчика, поэтому к показаниям эхолота необходимо плюсовать расстояние, на которое погружен датчик эхолота).

Таблица 1

Промеры глубин с помощью электронного эхолота

| Расстояние (м) | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глубина (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Измерение температуры воды на разных глубинах

Данные измерения необходимо провести на максимальной глубине озера.

  - В зафиксированной путевой точке отметьте с эхолота показатели температуры (поверхностный слой);

  - Водный термометр с грузом отпустите на глубину 5 метров, подождите 3 мин,

  - Быстро поднимите термометр наверх и снимите показания термометра. Запишите данные в бланк;

  - Повторите измерения на глубинах 10, 15, 20 метров.

Таблица 2

Измерение температуры воды на разных глубинах

| Глубина (м) | Поверхность | 5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура |  |  |  |  |  |

# Часть 2. Обработка полученных результатов

- Компьютерная обработка данных.

Данные навигатора заносятся в компьютер и с помощью специальной программы обрабатываются. В результате получаем план озера с зафиксированными точками, в которых отмечались абсолютные высоты, и проложенными треками, по которым выполнялись промеры глубин и измерение температуры воды.

- Построение промерных профилей дна озера.

По данным таблицы 1 выстраиваются профили озера (график,  в котором по вертикали откладываются глубины, а по горизонтали – расстояние).

- Составление  морфометрических характеристик.

- Длина озера (L) – кратчайшее расстояние между двумя наиболее удаленными друг от друга точками берегов (определяется во время прокладывания треков с помощью GPS навигатора).

- Ширина озера максимальная (B) – наибольшее расстояние между берегами по перпендикуляру к длине озера;

- Длина береговой линии (измеряется по урезу воды). Если водоем не большой по размерам и с проходимыми берегами, то можно проложить трек по урезу воды и навигатор автоматически высчитает пройденное расстояние – это и будет длина береговой линии.

- Площадь озера (высчитывается автоматически навигатором);

- Максимальная глубина (выявляется в ходе измерительных работ с помощью эхолота).

# Результаты исследований

В результате выполненной работы:

- собран картографический материал о районе исследований;

- собраны сведения об озере Гверстянец;

- построен план озера с нанесенными треками, которые являются створами промеров глубин;

- построены профили озера по результатам створных промеров глубин;

- построен профиль озера с данными об изменении температуры вода с глубиной;

- определены морфометрические характеристики озера Гверстянец;

- составлен паспорт озера Гверстянец.

Профили озера по результатам промера глубин

# Паспорт озера Гверстянец

| Основные параметры и характеристики | Описание озера |
| --- | --- |
| Название и местонахождение | Озеро Гверстяница расположено в Крестецком районе Новгородской области |
| Принадлежность к бассейну реки | Озеро Гверстяница принадлежит к бассейну р. Холова |
| Высота над уровнем моря. | Высота над уровнем моря 82 – 85 м |
| Гидрологический режим озера. | Источники питания: подземное, дождевое, снеговое. Ледовый режим: в ноябре устанавливается лед, в апреле освобождается ото льда |
| Длина | 948 м |
| Ширина | 655 м |
| Средняя глубина | 6-7 м |
| Максимальная глубина | 22 м |